目  录

1 建设项目基本情况	1

2 建设项目工程分析	5

2.1 工艺流程简述	5

2.2主要污染工序污染源强	5

2.3污染物排放标准	9

2.4污染物防治措施与对策	10

3项目主要污染物产生及预计排放情况	12

4环境影响分析	13

4.1 施工期环境影响简要分析	13

4.2营运期环境影响分析	13

5建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	17

6 环保审批原则合理性分析	18

7结论与建议	20

7.1环评结论	20

7.2 环保建议	21

7.3 环评总结论	21

附图：

（1）附图1  项目地理位置图

（2）附图2  项目周边情况示意图

（3）附图3  车间平面布置图

（4）附图4  滨江区地面水功能区划分图

（5）附图5  滨江区生态环境功能区划图

（6）附图6  项目周边照片

（7）附图7  项目卫星图

附件：

（1）企业法人营业执照/法人身份证复印件

（2）房产证/租赁合同

（3）承诺书

（4）关于杭州凤喆凰生物科技有限公司新建项目环保审批的申请/企业同意公开说明

（5）环评文件确认书

# 1 建设项目基本情况

| 项目名称 | 杭州凤喆凰生物科技有限公司新建项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 杭州凤喆凰生物科技有限公司 |
| 法人代表 | 赵劲波 | 联系人 | 赵劲波 |
| 通讯地址 | 滨江区长河街道江虹路768号1号楼301室、302室、303室 |
| 联系电话 |  | 传真 |  | 邮政编码 | 310051 |
| 建设地点 | 滨江区长河街道江虹路768号1号楼301室、302室、303室 |
| 立项审批部门 |  | 批准文号 |  |
| 建设性质 | 新建■扩建□技改□ | 行业类别 及代码 | M734医学研究和试验发展 |
| 占地面积 | 2600m2 | 绿化面积 | / |
| 总投资 | 100万元 | 其中：环保投资（万元） | 5 | 环保投资占 总投资比例 | 5％ |
| 评价经费（万元） |  | 预期投产日期 | 2019.11 |
| 1、项目由来 本项目拟建地位于滨江区长河街道江虹路768号1号楼301室、302室、303室，其厂房租用浙农控股集团有限公司所属厂房，面积2600m2，为合法建筑。本项目实施后，将实现年产间充质干细胞100份、NK免疫细胞300份的生产规模。 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》本项目不属于实验室，属于三十七、研究和试验发展中108研发基地中其他类，应编制环境影响报告表。 根据“浙江省办公厅关于全面推行“区域环评+环境标准”改革的指导意见”，高质量完成区域规划环评、各类管理清单清晰可行的改革区域，对环评审批负面清单外且符合准入环境标准的项目，原要求编制环境影响报告书的，可以编制环境影响报告表；原要求编制环境影响报告表的，可以填报环境影响登记表。 项目所在杭州市滨江区已编制完成区域规划环评（目前试行“区域环评+环境标准”指导要求），本项目属于该区域环评审批负面清单外且符合准入环境标准的项目。因此原要求编制环境影响报告表的，可以降级填报环境影响登记表。 |

2、产品方案 表1-1 生产规模及产品方案 产品名称 生产规模 间充质干细胞 100份 NK免疫细胞 300份 3、设备清单表 表1-2 建设项目主要设备表 序号 名称 品牌 规格 数量 1 生物安全柜 ThermoFisher 946瓦 B2-1300 2 2 CO2培养箱 ThermoFisher 600瓦 Forma 311 2 3 离心机 ThermoFisher 1000瓦 Sorvall ST 16R 1 4 离心机 上海安亭 TDL-40B 2 5 超净工作台 苏净安泰 SW-CJ-2F 1 6 超净工作台 苏净安泰 SW-CJ-1FD 1 7 倒置显微镜 奥林巴斯 CKX41 1 8 正置显微镜 奥林巴斯 CX31 1 9 高压灭菌锅 三洋2000瓦 Sanyo MLS-3750 1 10 热合机 不限 1 11 恒温干燥箱 上海跃进 0-300度，容积600mm3，容积70L GZX-GF101-1-BS-II 1 12 恒温培养箱 上海跃进，体积1200X1200X1200，272L HH-B11-BY-2/ 2 13 超低温冰箱 TheymoFisher -86摄氏度freezer 1 14 液氮罐 金凤 YDS-50B-125 1 15 电子天平 赛多利斯 TE212-L 1 16 纯水仪 优普 UPK-I-10T 1 17 恒温水浴锅 上海一恒，容积9.9L，功率1000W；内胆尺寸：300X300X110mm 双列四孔；温控：室温+5~99℃；温度波动±0.5℃ HWS-24 1 18 加样枪 Thermo 1ml 2 19 加样枪 Thermo 50-200ul 2 20 加样枪 Thermo 2-20ul 2 21 加样枪 Thermo 0.2-2 ul 1 22 电动移液器 (2个) Ranning PX-100 4 23 保温箱(2个) 不限 2 24 冰箱 不限 2 4、主要原辅材料及能源消耗 表1-3 主要原辅材料及能源消耗 序号 原材料种类 年用量 规格 1 DMEM培养液 50瓶 500mL/瓶 2 1640培养液 150瓶 500mL/瓶 3 白介素2 20支 20万U/支 4 干扰素-r 10支 50万U/支 5 CD3单克隆抗体 5瓶 1mL/瓶 6 CD16单克隆抗体 5瓶 1mL/瓶 7 血小板提取物 25瓶 30mL/瓶 8 PBS缓冲液 50瓶 500mL/瓶 9 外购纯水 60kg 5L/瓶 10 内毒素检测试剂盒 60套 3ml/套 11 革兰氏染色试剂盒 1套 600ml/套 12 硫乙醇酸盐培养基 60支 12ml/套 13 胰酪大豆蛋白胴培养基 60支 12ml/套 5、生产安排与劳动定员 本项目需员工10人，正常情况下日工作8小时（9：00-17：00），年工作300天。 6、项目公用工程 （1）给水 本项目用水主要为生活用水，年生活用水量为300t（以职工人数20人、50L/人.d、年工作300d计）。培养箱需要使用纯水仪制造的纯水，一个月换一瓶水，1瓶水1t，一共4个培养箱，一年需要48t纯水。纯水制备率为75%，则需64t自来水来制作纯水，纯水制备产生的废水为16t作为生活用水冲厕。 所需用水由当地自来水公司提供。 （2）排水 本项目排水实行雨污分流制。 生活污水排放量为240t/a（排放系数以0.8计），污水经处理后达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中的三级标准后纳入市政污水管网。雨水经厂区雨水管网收集后排入附近水体。 （3）供电 本项目每年用电量约为3万KW.h，用电主要由滨江区供电局提供。 7、工程内容 （1）土建 本项目拟建于滨江区长河街道江虹路768号1号楼301室、302室、303室，其厂房租用浙农控股集团有限公司所属厂房，面积2600m2，为合法建筑，无需新建厂房。车间平面布置见附图3。 （2）规模 本项目总投资约100万元，规模为年产间充质干细胞100份、NK免疫细胞300份。 8、地理位置 本项目拟建于滨江区长河街道江虹路768号1号楼301室、302室、303室，项目东面、北面均为浙农科创园场地和用房；南面为秋溢路，隔路为天和高科技产业园；西面为江虹路，隔路为三花江虹国际创意园，本项目周边100米范围内无居民等敏感点。本项目地理位置及周边情况详见附图1、2。

# 2 建设项目工程分析

2.1 工艺流程简述 生产工艺流程及产污环节如下： 图5-1 项目生产工艺流程及产污环节 本项目全过程灭活灭菌。 干细胞培养：将原材料进行紫外线照射处理后，剪刀剪切成小块，放置到细胞培养箱中，经过6天培养即可以得到原代细胞。再将细胞重悬，加入到细胞冻存管中，然后再放置到液氮罐中保存。 免疫细胞培养：将客户的血液在离心机中离心，得到淋巴细胞，再将淋巴细胞放入到培养带中，培养14天，培养过的成熟NK细胞，放置到细胞冻存管中，然后再放置到液氮罐中保存。 2.2主要污染工序污染源强 1、废气 本项目无工艺废气。 2、废水 本项目器皿均为一次性，实验服装由员工自行回家清洗，无清洗废水产生。纯水制备产生的废水为16t作为生活用水冲厕。产生的废水主要为职工的生活污水。项目建成投产后劳动定员20人，日生活用水量为1t（以50L/人.d计），年生活用水量为300t（以年工作300d计），年排放生活污水为240t（按用水量的80％计），生活污水中污染物浓度约为：CODCr 300 mg/L、SS 250 mg/L、NH3-N 25 mg/L；各污染物产生量如下：CODCr 0.072t/a、SS 0.060t/a、NH3-N 0.006t/a。 3、固体废弃物 项目实验过程报废的液体全部按危废处理，工艺过程物料平衡详见下表。 表2-1 物料平衡表 进料 出料 序号 名称 年用量 序号 名称 年用量 1 各种原料 200kg 1 间充质干细胞 1000份，一份为1000万细胞，1份大约0.1kg，共计100kg 2 外购纯水 60kg 2 NK免疫细胞 200份，一份为100亿细胞，1份大约0.6kg，共计120kg 3 实验废液（包括不合格品） 40kg 合计 260kg 合计 260kg 项目实施后固废主要有： 实验废液（包括不合格品）：根据物料平衡，实验过程废液年产生量约0.04t，属于《国家危险废物名录》（2016）中编号为HW49其他废物“非特定行业900-047-49研究、开发和教学活动中，化学和生物实验室产生的废物（不包括 HW03、900-999-49）”。收集后委托有资质单位处理。 被污染的原料包装材料、一次性实验器皿、手套等，属于《国家危险废物名录》（2016）中编号为HW49其他废物“非特定行业900-047-49研究、开发和教学活动中，化学和生物实验室产生的废物（不包括 HW03、900-999-49）”。收集后委托有资质单位处理。 未被污染的废包装如废纸箱等作为一般固废出售给物资公司综合利用。 项目职工20人，人均产生生活垃圾0.5kg/天，生活垃圾产生量约3t/a，由环卫部门统一收集。 表2-2 固体废物汇总 序号 固废名称 产生 工序 形态 属性 废物 代码 产生量(t/a) 利用处置方式 1 实验废液（包括不合格品） 实验过程 液体 危险固废 900-047-49 0.04 委托有资质单位处理 2 被污染的原料包装材料、一次性实验器皿、手套等 实验过程 固体 危险固废 900-047-49 0.04 3 未被污染的废包装如废纸箱等 原料拆包 固体 一般固废 / 0.05 出售给物资公司综合利用 4 生活垃圾 人群活动 固体 一般固废 / 3 环卫公司清运 表2-3 危险废物汇总表 序号 危险废物名称 危险废物类别 危险废物代码 产生量（吨/年） 产生工序及装置 形态 主要成分 有害成分 产废周期 危险特性 污染防治措施* 1 实验废液（包括不合格品） HW49其它废物 900-047-49 0.04 实验过程 液态 培养液等 菌类 1d T/C/I/R 单独收集，设置专门的危废暂存场所，做好防渗防漏措施，最终由有资质的单位回收处置 2 被污染的原料包装材料、一次性实验器皿、手套等 HW49其它废物 900-047-49 0.04 实验过程 固态 被污染的原料包装材料、一次性实验器皿、手套等 菌类 1d T/C/I/R 表2-4 建设项目危险废物贮存场所基本情况表 序号 贮存场所（设施）名称 危险废物名称 危险废物类别 危险废物代码 位置 占地面积 贮存方式 贮存能力 贮存周期 1 危废暂存室 实验废液（包括不合格品） HW49其它废物 900-047-49 东侧 2m2 铁箱 25L 2D 2 被污染的原料包装材料、一次性实验器皿、手套等 HW49其它废物 900-047-49 东侧 2m2 铁箱 25L 2D 图5-2 项目危废暂存间 4、噪声 本项目建成后，主要产噪设备为离心机、风机等，主要噪声源统计见表2-5。 表2-5 主要噪声源统计表 序号 设备名称 噪声值dB(A) 备注 1 离心机 60～65 / 2 风机 75～80 / 2.3污染物排放标准 1、废水 本项目废水经预处理后达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中的三级标准后纳入市政污水管网。送至钱江污水处理厂处理后达《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中的一级A标准排放。 表2-6 《污水综合排放标准》 单位：pH值外，其余mg/L 污染物 pH 悬浮物 CODCr 氨氮 三级标准 6～9 400 500 35① （GB18918-2002）一级A标准 6～9 10 50 5(8)② 注：①参照执行浙江省DB33/887-2013《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》要求；②括号外数值为水温>12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。 2、噪声 本项目营运期，厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值，详见表2-7。 表2-7 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 单位：dB（A） 类别 昼间 夜间 2类区 60 50 2.4污染物防治措施与对策 1、废气处理措施 本项目无工艺废气。 2、水污染物防治措施 本项目废水主要为职工生活污水。 生活污水经化粪池处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中三级标准后排排入市政污水管网后，送钱江污水处理有限公司集中处理达GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》中的一级A标准后，排入钱塘江。 3、固体废弃物 本项目投产后，固废主要为生产过程中产生的实验废液（包括不合格品）、被污染的原料包装材料、一次性实验器皿、手套等、未被污染的废包装如废纸箱等和职工生活垃圾。未被污染的废包装如废纸箱等由厂家分类收集后出售给物资公司综合利用；生活垃圾由环卫部门统一收集后卫生填埋。实验废液（包括不合格品）、被污染的原料包装材料、一次性实验器皿、手套等属于危险固废，要求企业将危废密封保存，同时做好防风、防雨、防晒“三防”措施，不得外排，委托有资质的单位定期处理。 4、噪声 ①合理布局,将噪声级别较高的离心设备置于车间中间位置； ②在设备选型上选择低噪声设备，安装时加装减震垫，同时加强设备的维修、保养和更新。 5、环保投资 环保投资是实现各项环保措施的重要保证。为了使该项目的发展与环境保护相协调，企业应该在废水处理、噪声防治等环境保护工作上投入一定资金，以确保环境污染防治工程措施到位，使环保“三同时”工作得到落实本项目环保投资估算为5.0万元，主要为废水处理、隔声降噪设施、危废封存或委托处理等，占项目总投资的5%左右，见表2-8。 表2-8建设项目环保投资估算 序号 项目 内容 投资（万元） 1 废水治理 生活污水纳管费用 3.0 2 噪声治理 隔声降噪设施 1.0 3 危废治理 危废封存或委托处理 1.0 总计 / 5.0

# 3项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量(单位) | 排放环境浓度及排放量(单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | / | / | / | / |
| 水污染物 | 员工生活 | 生活污水 | 废水量 | 240t/a | 240t/a |
|  |  |  | CODCr | 300mg/l 0.072t/a | 50mg/l 0.012t/a |
|  |  |  | SS | 250mg/l 0.06t/a | 10mg/l 0.0024t/a |
|  |  |  | NH3-N | 25mg/l 0.006t/a | 2.5mg/l 0.0006t/a |
| 固体污染物 | 实验过程 | 实验废液（包括不合格品） | 0.04t/a | 委托有资质单位处理 |
|  | 实验过程 | 被污染的原料包装材料、一次性实验器皿、手套等 | 0.04t/a | 委托有资质单位处理 |
|  | 原料拆包 | 未被污染的废包装如废纸箱等 | 0.05t/a | 出售给物资公司综合利用 |
|  | 人群活动 | 生活垃圾 | 3t/a | 环卫部门统一处理 |
| 电力辐射和电磁辐射 | 无 |
| 噪 声 | 本项目噪声主要来自于离心机、风机等的设备噪声，噪声源强为60-70dBA，实验室平均噪声约为65dBA。 |
| 其它 | 另外，本项目在运营过程中应加强管理、注意环境卫生。 |
| 主要生态影响： 本项目厂房已有，无需新建，同时由于本项目规模较小，“三废”污染物的发生量较小，且“三废”污染物皆可控制和处理，只要企业按照本环评提出的要求，做好各项环保措施，则本项目对整个区域生态环境影响不大。 |

# 4环境影响分析

4.1 施工期环境影响简要分析 本项目拟建于滨江区长河街道江虹路768号1号楼301室、302室、303室，租用现有厂房，无需新建厂房，仅有少量设备需要安装，施工期较短，其影响范围较小，施工期环境影响将在施工结束后自然消除。 4.2营运期环境影响分析 1、大气环境影响分析 本项目无工艺废气。 2、地表环境影响分析 本项目废水为间接排放，根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HI2.3-2018），本项目地表水评价等级为三级B。故本项目仅从以下两方面对水环境影响进行分析：1.废水纳管水质可达性分析；2.项目废水至污水处理厂可行性分析。 1、项目废水处理后纳管可达性分析 根据《浙江省典型地区生活污水水质调查研究》（《科技通报》2011年5月）， 生活污水经化粪池预处理后可达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准（其中NH3-N达到《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013））。 2、项目废水运送至污水处理厂可行性分析 本项目所在的科创园污水已纳管，最终进入萧山钱江污水处理厂处理。且已取得排水证。且本项目废水量少，对污水处理厂冲击力很小。本项目对周围地表水环境无直接影响。 表4-1 建设项目地表水环境影响评价自查表 工作内容 自查项目 影响识别 影响类型 水污染影响型；水文要素影响型□ 水环境保护目标 饮用水水源保护区□；饮用水取水口□；涉水的自然保护区(；重要湿地□；重点保护与珍稀水生生物的栖息地□；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体□；涉水的风景名胜区□；其他 影响途径 水污染影响型 直接排放□；间接排放□；其他 影响因子 持久性污染物□；有毒有害污染物□；非持久性污染物；pH值□； 热污染□；富营养化□；其他□ 评价等级 水污染影响型 一级□；二级□；三级A□；三级B； 现状调查 区域污染源 调查内容 已建□；在建□；拟建；其他□ 拟替代的污染源□ 受影响水体水环境质量 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□ 区域水资源开发利用状况 未开发□；开发量40%以下□；开发量40%以上□ 水文情势调查 调查时期 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□ 补充监测 监测时期 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□ 现状评价 评价范围 河流：长度（13.5）km；湖库、河口及近岸海域；面积（ / ）km2 评价因子 （/） 评价标准 河流、湖库、河口：Ⅰ类□；Ⅱ类□；Ⅲ类(；Ⅳ类□；Ⅴ类□ 近岸海域：第一类 评价时期 丰水期□；平水期□；枯水期；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□ 评价结论 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况：达标；不达标□ 水环境控制单元或断面水质达标状况：达标；不达标□ 水环境功能目标质量状况：达标；不达标□ 对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况：达标□； 不达标□ 底泥污染评价□ 水资源与开发利用程度及其水文情势评价□ 水环境质量回顾评价□ 流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河流演变状况□ 达标区 不达标区□ 影响预测 预测范围 河流：长度（ ）km；湖库、河口及近岸海域；面积（/ ）km2 本项目 不涉及 预测因子 （ /） 预测时期 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□ 春季□；夏季□；秋季□；冬季□ 设计水文条件□ 预测情景 建设期□；生产运行期□；服务期满后□； 正常工况□；非正常工况□ 污染控制和减缓措施方案□ 区（流）域环境质量改善目标要求情景□ 预测方法 数值解□；解析解□；其他□ 导则推荐模式□；其他□ 影响评价 水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价 区（流）域水环境质量改善目标□；替代削减源□ 水环境影响评价 排放口混合区外满足水环境管理要求□ 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标 满足水环境保护目标水域水环境质量要求 水环境控制单元或断面水质达标□ 满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目，主要污染物排放满足等量或减量替代要求□ 满足区（流）域水环境质量改善目标要求□ 水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价□ 对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价□ 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求 污染源排放量核算 污染物名称 排放量（t/a） 排放浓度（mg/L） COD 0.012 50 氨氮 0.0006 2.5 替代源排放情况 本项目不涉及 生态流量确定 本项目不涉及 防治措施 环保措施 污水处理设施；水文减缓措施□；生态流量保障设施□；区域削减□；依托其他工程措施□；其他□ 监测计划 环境质量 污染源 监测方式 手动□；自动□；无监测 手动□；自动；无监测□ 监测点位 / / 监测因子 / / 污染物排放清单 评价结论 可以接受；不可以接受□ 注：“□”为勾选项，填“√”；“（ ）”为内容填写项。 3、固体废弃物环境影响分析 根据工程分析可知，本项目固废主要为实验废液（包括不合格品）、被污染的原料包装材料、一次性实验器皿、手套等、未被污染的废包装如废纸箱等和职工生活垃圾。项目固废利用处置方式详见表4-2。 表4-2 项目固废利用处置方式评价表 序号 固体废物名称 产生工序 形态 属性(危险废物、一般固废或待分析鉴别) 主要成分 废物代码 处置情况 是否符合要求 1 实验废液（包括不合格品） 实验过程 液体 危险固废 培养液等 900-047-49 委托有资质单位处理 符合 2 被污染的原料包装材料、一次性实验器皿、手套等 实验过程 固体 危险固废 被污染的原料包装材料、一次性实验器皿、手套等 900-047-49 委托有资质单位处理 符合 3 未被污染的废包装如废纸箱等 原料拆包 固体 一般固废 废纸箱等 / 出售给物资公司综合利用 符合 4 生活垃圾 人群活动 固体 一般固废 生活垃圾 / 环卫公司清运 符合 综上，本项目各类固体废物均可得到有效处置。为避免固体废物在收集暂存以及处理处置过程造成二次污染，应采取以下措施： ①固废收集 厂区建有固废分类收集制度，固废按危险固废、一般固废分类收集，同时将生活垃圾与工业固废进行分类收集。 ②固废暂存 要求企业厂内设有一处危废暂存仓库，采用封闭式管理。危废库地面及墙围采取防腐防渗措施，各类危险废物分开存放，仓库入口处设置了一定的坡度，可防止意外泄漏或渗出的废液溢流至库外，基本符合《危险废物贮存污染控制标准》要求。 为了确保危废在暂存期间不形成二次污染物，本评价提出如下要求： (1)将危险废物分类存入容器内，并粘贴危险废物标签，做好相应的纪录。 (2)危废在储存的过程中应妥善保管，并有专人管理，并与厂区内其他生产单元、办公生活单元严格区分、单独隔离。 (3)在危废库适当留存一定数量的空桶和收容器材，若发生泄漏事故，可及时对其进行收集。 (4)危险废物外运采用专门密闭车辆，防止散落和流洒。 (5)危险废物的转移运输要按照《危险废物转移联单管理办法》，实行五联单制度，运出单位及当地环保部门、运输单位、接受单位及当地环保部门进行跟踪联单。 ③固废处置 项目固废应按照要求进行分类处置，其中工业固废与生活垃圾分类处置、危险固废与一般固废分类处置。 (1)项目一般固废的贮存、处置需按《一般工业固体废物贮存、处置污染控制标准》(GB18599-2001)及关于发布《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》 (GB18599- 2001)等3项国家污染物控制标准修改单的公告执行。项目危险固废处置应严格按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》中有关危险废物的管理条款执行，危险固废按法规要求应委托相关单位进行处理。 (2)根据环发[2001]199 号《危险废物污染防治技术政策》，国家技术政策的总原则是危险废物的减量化、资源化和无害化。首先通过清洁生产减少废弃物的产生，在无法减量化的情况下优先进行废物资源化利用，最终对不可利用废物进行无害化处置。 (3)国家对危险废物的处理采取严格的管理制度，无论是转移到别处处置还是销售给其他企业综合利用，均应遵从《危险废物转移联单管理办法》及其他有关规定的要求，同时建立危险固废处理台账制度及申报制度，以便管理部门对危险废物的流向进行有效控制，防止在转移过程中将危险废物排放至环境中。 在采取上述措施后，项目产生的固体废物不会对周边环境造成不利影响。 4、声环境影响分析 本项目噪声主要来自于离心机、风机等的设备噪声，噪声源强为60-70dBA，实验室平均噪声约为65dBA。根据同类实验室的类比调查，其噪声经墙体隔音后对外界的噪声贡献值一般均低于50dBA，因此项目厂界噪声的昼间贡献值能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类区标准要求。 日常运行中，为确保场界噪声达标，建议建设单位对噪声采取以下治理措施，降低项目噪声对周围环境的影响： ①合理布局，将噪声级别较高的离心设备等置于车间中间位置； ②在设备选型上选择低噪声设备，安装时加装减震垫，同时加强设备的维修、保养和更新。 5、 土壤环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》，HJ964-2018，本项目属于Ⅳ类项目。因此本项目不开展土壤环境影响评价。 6、地下水环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》(HJ 610-2016)附录A，本项目属研发基地报告表Ⅳ类项目，不需要开展地下水环境影响评价。

# 5建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物名称 | 处理措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | Q1 | / | / | / |
| 水污 染物 | 员工生活 | 生活污水 | 生活污水采用化粪池处理后纳入市政污水管网 | 《污水综合排放标准》（GB8978—1996）中三级标准 |
| 固体 废物 | 实验过程 | 实验废液（包括不合格品） | 委托有资质单位处理 | 不会造成二次污染 |
|  | 实验过程 | 被污染的原料包装材料、一次性实验器皿、手套等 | 委托有资质单位处理 | 不会造成二次污染 |
|  | 原料拆包 | 未被污染的废包装如废纸箱等 | 出售给物资公司综合利用 | 不会造成二次污染 |
|  | 人群活动 | 生活垃圾 | 环卫公司清运 | 不会造成二次污染 |
| 噪 声 | ①合理布局，将噪声级别较高的离心设备等置于车间中间位置； ②在设备选型上选择低噪声设备，安装时加装减震垫，同时加强设备的维修、保养和更新。 |
| 其它 | 另外，本项目在运营过程中应加强管理、注意环境卫生。 |
| 生态保护措施及预期效果： 运营过程中产生的“三废”经相应的治理措施后，均能达标排放。 |

# 6 环保审批原则合理性分析

6.1.“建设项目审批原则”符合性分析 1、环境功能区符合性分析 根据《杭州市主城区生态环境功能区规划（报批稿）》，项目位于“滨江高新产业发展生态环境功能小区Ⅰ3－10109C01 ”，为重点准入区。 本项目不属于国家和地方产业政策中的禁止类和限制类产业项目，营运过程产生的污染物较少，无工艺废气废水产生，污水可达标排放，对周围环境影响较小，故本项目的建设符合环境功能区准入条件。 2、达标排放符合性分析 本项目污染物排放量较少，且均能达标，只要建设单位能落实各项措施，则运营期污染物排放能达到国家排放标准要求，符合达标排放原则。 3、总量控制符合性分析 本项目无废气，废水排放主要来自生活污水，根据浙环发[2009]77 号《关于进一步建立完善建设项目环评审批污染物排放总量削减替代区域限批等制度的通知》及浙环发[2012]10 号《浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法（试行）》，建设项目不排放生产废水，只排放生活污水。因此，本项目新增污染物不列入总量控制指标，不需进行区域替代削减。 4、维持环境质量原则符合性分析 在严格落实本环评提出的污染防治措施前提下，本项目营运过程产生的三废均能达标排放，项目运营过程不会对项目所在地的环境质量现状产生影响，因此能维持区域环境质量现状。 6.2“建设项目其他部门审批要求”符合性分析 1、城市总体规划符合性分析 根据不动产权证，本项目所在地属于工业用地，故本项目符合当地土地利用规划要求。 2、产业政策符合性分析 据查《产业结构调整指导目录（2016年修订）》相关内容，本项目不属于其中的限制类和淘汰类项目，不属于《浙江省淘汰落后生产能力指导目录（2012 年本）》中规定的落后生产能力，也不属于《杭州市2019 年产业发展导向目录与空间布局指引》的限制类和禁止类项目，符合国家、地方产业政策的要求。 6.3“三线一单”符合性分析 表6-1 “三线一单”符合性分析 内容 符合性分析 生态保护红线 根据《浙江省生态保护红线》，本项目不在生态保护红线范围内。 资源利用上限 本项目营运过程中消耗一定量的电源、水资源等资源消耗，项目资源消耗量相对区域资源利用总量较少，符合资源利用上限要求。 环境质量底线 本项目不产生生产废水和工艺废气，生活污水量少，经处理达标后排放对周围环境影响很小，不会降低周边环境质量，符合环境质量底线要求。 负面清单 本项目位于“滨江高新产业发展生态环境功能小区Ⅰ3－10109C01”，不在该功能区的负面清单内。 因此，本项目的实施满足区域“三线一单”要求。

# 7结论与建议

7.1环评结论 1、项目情况 杭州凤喆凰生物科技有限公司拟建于滨江区长河街道江虹路768号1号楼301室、302室、303室，其厂房租用浙农控股集团有限公司所属厂房，面积2600m2，为合法建筑。本项目实施后，将实现年产间充质干细胞100份、NK免疫细胞300份的生产规模。 2、项目投产后主要污染源及治理措施 本项目投产后主要污染源及治理措施汇总见表7-1。 3、环保投资 本项目环保投资主要为废水处理、隔声降噪设施、危险固废的封存或委托处理等，整个环保工程投资约5万元，占项目总投资的5%左右。 表7-1本项目投产后主要污染源及治理措施汇总 内容 类型 排放源 污染物名称 处理前产生浓度及产生量(单位) 处理措施 排放环境浓度及排放量(单位) 大气污染物 / / / / / 水污染物 员工生活 生活污水 废水量 240t/a 生活污水采用化粪池处理后纳入市政污水管网 240t/a CODCr 300mg/l 0.072t/a 50mg/l 0.012t/a SS 250mg/l 0.06t/a 10mg/l 0.0024t/a NH3-N 25mg/l 0.006t/a 2.5mg/l 0.0006t/a 固体污染物 实验过程 实验废液（包括不合格品） 0.26t/a 委托有资质单位处理 委托有资质单位处理 实验过程 被污染的原料包装材料、一次性实验器皿、手套等 0.04t/a 委托有资质单位处理 委托有资质单位处理 原料拆包 未被污染的废包装如废纸箱等 0.05t/a 出售给物资公司综合利用 出售给物资公司综合利用 人群活动 生活垃圾 3t/a 环卫公司清运 环卫部门统一处理 4、投产后环境分析结论 （1）废气 本项目无工艺废气。 （2）水环境影响分析结论 本项目废水主要为职工生活污水。 生活污水经化粪池处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准排放。生活污水排放量较小，对周围地表水无直接影响。 （3）固体废弃物 本项目产生的固体废弃物均可妥善处理，对周围环境的影响不大。 （4）噪声 通过对本项目噪声影响的预测，本项目各厂界昼间噪声贡献值能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准，另外，本项目夜间不生产，故本项目夜间对周边声环境无影响。 7.2 环保建议 （1）确保本报告所提出的各项污染防治措施落到实处，切实履行“三同时”。并尽快申请环保竣工验收。 （2）尽量选取低噪声设备，设备安装时应注意隔音、降噪。 （3）制定并落实各种相关的生产管理制度，加强对职工的培训教育，做好各项生产事故防范措施。 （4）关心并积极听取可能受项目环境影响的附近的居民和附近单位的工作人员的反映，定期向项目最高管理者和当地环保部门汇报项目环境保护工作的情况，同时接受当地环境保护部门的监督和管理。遵守有关环境法律、法规，树立良好的企业形象，实现经济效益与社会效益、环境效益相统一。 7.3 环评总结论 根据以上分析，杭州凤喆凰生物科技有限公司建设项目选址合理，符合国家产业政策，项目建设符合清洁生产原则，项目污染物在达标排放情况下对周围环境影响较小，区域环境质量能维持现状，只要厂方重视环保工作，认真落实评价提出的各项污染防治对策，加强对污染物的治理工作，做到环保工作专人分管，责任到人，加强对各类污染源的管理，落实环保治理所需要的资金，则该项目的实施，可以做到在较高的生产效益的同时，又能达到环境保护的目标。因此该项目从环保角度来说是可行的。